## NC tekniikka materiaali sisällysluettelo

NC materiaali sisältää teoriaa, kuvia ja ohjelmia. Kuvat vastaavat sisällöltään  nykyaikaista konepaja-käytäntöä.

Materiaali sisällysluettelo	1

Esimerkkikuva 1	2

Esimerkkikuva 1 ohjelma selitys	2

Ohjelmassa käytetyt aliohjelmat	4

Interpolaatiot	5

Pikaliike	5

Suoraviivainen interpolaatio	6

Ympyräkaaren interpolaatio	7

Pituuskompensointi	10

Säteensuuntainen kompensointi	11

Esimerkkikuva 2	14

Esimerkkikuva 2 ohjelma selitys	14

Harjoituskuva 1 ripustin	16

Harjoituskuva 1 ripustin ohjelma selitys	16

Harjoituskuva 1 CAM:lla tuotettu ohjelma selitys	17

Harjoituskuva 2	19

Harjoituskuva 2 ohjelma selityksineen	19

Harjoituskuva 3 sakset	21

Harjoituskuva 3 ohjelma selityksineen	21

Aliohjelmat	23

Esimerkkikuva 3	25

Esimerkkikuva 3 ohjelma selitys	26

Aliohjelma	26

Harjoituskuva 4	27

Harjoituskuva 4 ohjelma selitys	27

Pääohjelma	27

Aliohjelmat	28

Työkierrot	29

Työkiertojen G73 - G89 toimintojen esittely	31

Esimerkkikuva 4	35

Esimerkkikuva 4 ohjelma selitys	36

Käytetyt aliohjelmat	36

Harjoituskuva 5 pukkarilevy	37

Harjoituskuva 5 ohjelma selitys	38

Käytetyt aliohjelmat	39

Harjoituskuva 6	40

Harjoituskuva 6 ohjelma selitys	40

Ohjelmassa käytetyt aliohjelmat	42

## Esimerkkikuva 1

## Esimerkkikuva 1 ohjelma selitys

| O2000 | ohjelmanumero, voi olla välillä 0-9999 |
| --- | --- |
| T1 | teräpää halk 63 mm esihaku. Kun terä on erillisessä makasiinissa, se voidaan/täytyy esihakea valmiiksi vaihtoasemaan ennen teränvaihtokäskyä M6. |
| G54 | työkoordinaatiston asetus, jolloin kone voi tietää työkappaleen nollapisteen paikan koneen koordinaatistossa |
| N1 M98 P8010 | teränvaihdon hoitava aliohjelma, katso ko. aliohjelman selvitys |
| T2 | keskiöporan esihaku. Seuraavan terä voidaan hakea valmiiksi vaihtoasemaan. |
| S800 M3 | S800 on karan pyörintänopeus, antaa n. 160 m/min leikkuunopeuden teräpäälle, M3 käynnistää karan myötäpäivään |
| G00 X-100. Y25. | paikoitus pikaliikkeellä kohtaan, jossa terä voidaan laskea 1. työsyvyyteen |
| G43 H1 Z3. | G43 on pituuskompensoinnin päälleajo, lukee korjaimen suuruuden OFFSET- muistipaikasta 1 ja siirtää terän kärjen 3 mm:n etäisyydelle G54 paikkaan asetetusta Z0- pisteestä |
| G01 Z0 F250 | lasketaan teräpää pääntasaus korkeuteen suoraviivaisella syöttöliikkeellä |
| X50. F400 | 1. työliike |
| Y-25. | 2. työliike |
| X-85. | 3. työliike, siirretään terä asemaan, jossa se voidaan ajaa seuraavaan työkorkeuteen |
| Z-3. F250 | kuusiomuodon Z-asema |

Kuusiomuodon koneistus alkaa

| G41 D1 X-41.569 | sädekompensoinnin päälleajo, kompensointi vasemmalle puolelle, D1 ilmoittaa muistipaikan OFFSETissa ja X- on arvo, johon ajon aikana kompensointi ns. ”menee päälle", tarkempi selvitys on materiaalin kohdassa kompensoinnit |
| --- | --- |
| Y0 | seuraavat rivit ovat kuusiomuodon X- ja Y- koordinaattiarvoja, arvot on X-20.785 Y36. laskettu trigonometrian avulla työkuvasta |
| X20.785 |  |
| X41.569 Y0 |  |
| X20.785 Y-36. |  |
| X-20.785 |  |
| X-41.569 Y0 |  |
| Y30. |  |
| G40 X-20. Y85. | sädekompensointi pois |
| Z-5. | ympyrän työsyvyyteen siirto |

Ympyrän koneistus alkaa

| G41 D1 Y45. | sädekompensoinnin päälleajo, kts. aiempi selvitys |
| --- | --- |
| X0 | kaaren aloituskohtaan siirto |
| G02 I0 J-45. | kokoympyrän koneistus I:tä ja J:tä käyttäen, kts. teoriaa interpoloinnista |
| G01 X10. | irti kappaleesta |
| Z3. | terä ylös |
| N2 M98 P8010 | teränvaihtoaliohjelman kutsu, katso ko. aliohjelman selvitys |
| T3 | 8.5 poran esihaku |
| S1600 M3 | keskiöporan pyörintänopeus |
| G00 G43 H2 Z3. | G43 on pituuskompensoinnin päälleajo, lukee korjaimen suuruuden OFFSET- muistipaikasta 2 ja siirtää terän kärjen 3 mm:n etäisyydelle G54 paikkaan asetetusta Z0- pisteestä |
| G81 G99 R2. Z-2.5 F100 L0 | porauskierron G81 kutsu, katso selvitys teoriakohdasta vakiotyökierrot |
| M98 P2500 | M98 aliohjelman O2500 kutsu, aliohjelmassa on reikien XY-koordinaatit |
| M98 P8010 | teränvaihtoaliohjelman kutsu, katso ko. aliohjelman selvitys |
| T4 | M10 kierretapin esihaku |
| S1000 M3 | poran pyörintänopeus |
| G00 G43 H3 Z3. | G43 on pituuskompensoinnin päälleajo, lukee korjaimen suuruuden OFFSET- muistipaikasta 3 ja siirtää terän kärjen 3 mm:n etäisyydelle G54 paikkaan asetetusta Z0- pisteestä |
| G73 G99 R2. Z-26. Q3. F100 L0. | porauskierron G73 kutsu, katso selvitys teoriakohdasta vakiotyökierrot |
| M98 P2500 | M98 aliohjelman O2500 kutsu, aliohjelmassa on reikien XY-koordinaatit |
| M98 P8010 | teränvaihtoaliohjelman kutsu, katso ko. aliohjelman selvitys |
| S400 | kierretapin pyörintänopeus, käytettäessä G84.2 kiertoa M3 käskyä ei tarvita |
| G00 G43 H4 Z3. | G43 on pituuskompensoinnin päälleajo, lukee korjaimen suuruuden OFFSET- muistipaikasta 4 ja siirtää terän kärjen 3 mm:n etäisyydelle G54 paikkaan asetetusta Z0- pisteestä |
| G84.2 G99 R3. Z-26. F600 L0 | kierteityskierron G84.2 kutsu, katso selvitys teoriakohdasta vakiotyökierrot |
| M98 P2500 | M98 aliohjelman O2500 kutsu, aliohjelmassa on reikien XY-koordinaatit |
| M98 P8020 | lopetusmuodollisuusaliohjelman kutsu, katso ko. ohjelman selvitys |
| M30 |  |

## Ohjelmassa käytetyt aliohjelmat

Ohjelmat 8010 ja 8020 ovat tyypillisiä teränvaihdon aliohjelmia, sisällöt vaihtelevat kone- ja ohjauskohtaisesti, mutta jotakuinkin  seuraavan tyyppisiä ne yleensä ovat:

| O8010 | HOITAA TERÄNVAIHDON |
| --- | --- |
| G00 G90 G80 G49 G40 M5 Z300. | poistetaan säde- ja pituuskompensoinnit, sekä työkiertotiedot, pysäytetään kara ja siirretään kompensoimaton Z-koordinaatti 300.:n mm:n etäisyydelle asetetusta G54 Z-tasosta |
| G91 G28 Z0 | siirretään Z-akseli ko. koneen referenssipisteelle (monissa koneissa teränvaihdon onnistuminen edellyttää tätä asemaa |
| G30 Y0 | siirretään Y-akseli teränvaihtopisteelle, (2. referenssipisteelle) |
| M06 | teränvaihtokäsky |
| G90 | absoluuttisen ohjelmointitavan palautus |
| M99 | aliohjelman loppu, käsky palata kutsuvaan ohjelmaan kutsun jälkeiseen lauseeseen |

| O8020 | LOPETUSMUODOLLISUUDET |
| --- | --- |
| G00 G90 G80 G49 G40 M5 Z300. |  |
| G91 G28 Z0 |  |
| G30 Y0 | kolme ensimmäistä riviä sama selvitys kuin ohjelmassa 8010 |
| M33 | M33 palauttaa terän karalta työkalumakasiinin tyhjään paikkaa |
| G90 |  |
| M99 |  |

| O2500 | REIKIEN PAIKAT |
| --- | --- |
| X30. Y0 |  |
| X15. Y-25.981 | reikien XY-koordinaatit, laskettu trigonometrian avulla työkuvasta |
| X-15. |  |
| X-30. Y0 |  |
| X-15. Y25.981 |  |
| X15. |  |
| M99 |  |

## Interpolaatiot

### Pikaliike

Ohjelmoimalla G00 voidaan työkalua liikuttaa pikaliikkeellä. 
Pikaliikettä käytetään: 
1.  Työstön alussa lähestyttäessä työkappaletta. 
2.  Työstön aikana työkalua siirrettäessä seuraavaan paikkaan niin, ettei se kosketa työkappaletta. 
3.  Työstön lopussa, kun työkalu viedään pois esim. teränvaihtoasemaan.

Yleinen käskymuoto:

G00 X__ Y___ Z___ ;

Jossa 
G00 on pikaliike 
X___ Y___ Z___ ovat pikaliikkeen loppupisteen koordinaatit.

Huomautuksia:

1. Ohjelmoitaessa pikaliike yhtä aikaa useammalle akselille, työkalun liike on harvoin suoraviivainen. 
2. Pikaliikenopeus vaihtelee konemallin mukaan. Arvot ovat n. 8 m/min – 20 m/min välillä. 
3. Pikaliikenopeutta voidaan säätää pikaliikkeen ohituskytkimellä koneen ohjauspaneelilta. 
4. Kun G00 on ohjelmoitu kerran, se on voimassa ohjelmassa niin kauan kuin ohjelmoidaan jokin toinen samanryhmän G-koodi (G01, G02 tai G03). 
5.  Pikaliikkeellä ei yleensä tulla kiinni kappaleen pintaan, eikä pikaliikkeellä lähdetä kappaleen    pinnasta. Tällöin puhutaan käsitteestä tormäysetäisyys tai pikaliiketaso, ja ko. matkana pidetään usein kolmea (3) millimetriä.

### Suoraviivainen interpolaatio

Ohjelmoimalla G01, voidaan työkalua liikuttaa suoraviivaisesti ohjelmoidulla syötöllä ja työstää työkappaletta. Syöttönopeus ohjelmoidaan F-koodilla ja yksikkönä on yleensä mm/min. Liike voidaan koneen lisälaitteista ja ohjauksen valmiusasteesta riippuen ohjelmoida 1 – 3 (5) akselille yhtä aikaa.

Yleinen käskymuoto:

G01 X___ Y___ Z___ (C__) F___ ;

Jossa

G01 on suoraviivaisen interpolaation käsky (suoraviivaisen syöttöliikkeen) 
X, Y ja Z ovat syöttöliikkeen loppupisteen koordinaatit 
C on ns. neljäs akseli, esimerkiksi pyöröpöytä 
F on syötön nopeus, yleensä mm/min

Huomautuksia:

1. Pikaliikenopeutta voidaan säätää syöttöliikkeen prosenttikytkimellä koneen ohjauspaneelilta. 
2. Kun G01 on ohjelmoitu kerran, se on voimassa ohjelmassa niin kauan kuin ohjelmoidaan jokin toinen samanryhmän G-koodi (G00, G02 tai G03). 
3. Jos syöttönopeutta ei ole ohjelmoitu ko. lauseeseen, käsky toteutetaan aiemmin viimeksi annetulla syöttöarvolla. Jos virran kytkennän jälkeen ei ole ohjelmoitu syöttöarvoa, arvo oletetaan nollaksi (0) ja hälytys tulee kuvaruutuun.

### Ympyräkaaren interpolaatio

Ohjelmoitaessa ympyränkaaria, käytetään koodeja G02 tai G03.

Yleinen käskymuoto:

G90 (G91) G17 (G18 tai G19) G02 (G03) X__ Y__ I__ J__ (tai R) F__ ;

Jossa

G90 on mittojen absoluuttinen ohjelmointitapa, vaihtoehtona G91 joka on mittojen inkrementaalinen ohjelmointitapa.

G17 on XY-interpolointitason valinta (yleisin) vaihtoehtona G18 XZ-taso ja G19 YZ-taso.

G02 on ympyräinterpolaatio myötäpäivään 
G03 on ympyräinterpolaatio vastapäivään

X__ ja Y__ ovat ympyränkaaren päätekoordinaatit

I__ on kaaren keskipisteen etäisyys kaaren alkupisteestä X-akselin suunnassa, ja tämä arvo on aina inkrementaalinen riippumatta mittojen ohjelmointitavan valinnasta (G90 tai G91). Etumerkki katsotaan koordinaatiston mukaan X-akselin suunnassa, katsomispaikkana on kaaren alkupiste.

J__ on kaaren keskipisteen etäisyys kaaren alkupisteestä Y-akselin suunnassa, ja tämä arvo on aina inkrementaalinen riippumatta mittojen ohjelmointitavan valinnasta (G90 tai G91). Etumerkki katsotaan koordinaatiston mukaan Y-akselin suunnassa, katsomispaikkana on kaaren alkupiste.

R__ on ympyränkaaren säde, etumerkki on miinus yli 180 asteen kaarelle-

F__ on syöttönopeus

Huomautuksia!

1. Kun virta kytketään, G17 (XY-taso) tulee yleensä oletusarvoksi. Haluttaessa koneistaa kaaria XZ- tai YZ-tasoon, tulee vastaavasti valita G18 tai G19 koodi. 
2. Koneistettaessa 180 asteen kaari sekä plus (+) että miinus (-) etumerkki on sallittu. 
3. Ohjelmoitaessa I, J tai K samaan lauseeseen R-arvon kanssa, ne jätetään huomiotta, ja kaari koneistetaan R-arvon mukaisesti. 
4. Jos I-, J- tai K-arvo on nolla (0), se voidaan jättää pois (on oletuksena). 
5. Jos halutaan koneistaa koko ympyrä yhdellä lauseella, niin tällöin on käytettävä I-, J-  tai K-arvoja, koska R-osoitteella ohjelmoitaessa voidaan tehdä lukematon määrä ympyröitä ja ohjaus ei tee mitään liikettä (ei myöskään hälytä). Katso seuraava esimerkki.

Esimerkki kokoympyrän koneistuksesta yhdellä lauseella: 
….. 
…..

| G01 X20. Y50. F160 |  |
| --- | --- |
| X0. | Liike kaaren aloituskohtaan |
| G03 J-50. | G03 on käsky ympyräliikkeestä vastapäivään, J-50. ilmoittaa kaaren keskipisteen etäisyyden kaaren alkupisteestä Y-akselin suunnassa ja etumerkki kertoo missä suunnassa keskipiste on. X- ja Y-arvot voidaan jättää pois jolloin oletuksena on, että loppupiste on sama kuin alkupiste. |
| G01 X20. |  |

….. 
….. 
…..

Toinen esimerkki kaarien ohjelmoinnista (katso myös esimerkki- ja harjoituskuvat).

….

….

| G90 G01 X28. Y0 F250 ; | PISTE A |
| --- | --- |
| Y20. ; | PISTE B |
| G03 X18. Y30. I-10. ; | PISTE C |
| G01 X-8. ; | PISTE D |
| G02 X-28. Y10. R20. ; | PISTE E |
| G01 Y-10. ; | PISTE F |
| G02 X-8. Y-30. R25. ; | PISTE G |
| G01 X18. ; | PISTE H |
| G03 X28. Y- 20. J10. ; | PISTE I |
| G01 Y0 ; | PISTE A |

…. 
….

## Pituuskompensointi

Ylläolevassa kuvassa on esitetty työkalun pituuskompensoinnin tarve ja esimerkki. Pääsääntöisesti aina työkalun ohjelmointipiste on työkalun kärki.

Jokaisen työkalun kärki on eri paikassa koneen Z-akselin ollessa referenssipisteessä (työkalun vaihto onnistuu useimmissa koneissa vain silloin kun Z-akseli on referenssipisteessä).

Varsinainen työkalun pituuden korjausarvo voidaan mitata monella tavalla. Käytetyimpiä tapoja ovat 1. erillinen mittauslaite, josta arvo siirretään työstökoneen korjausmuistiin (OFFSETiin) automaattisesti suoraan tai työstöohjelman kautta tai 2. siirto tehdään manuaalisesti tai 3. työstökoneeseen on hankittu mittausyksikkö, jossa mittaus tapahtuu ja arvo siirtyy korjausmuistiin automaattisesti.

Yleinen pituuskorjaimen käskymuoto: 
G00 G43 Hn:o Zlukuarvo ;

Jossa G00 on pikaliike 
G43 on pituuskorjaimen käsky plus suuntaan. (myös varsinaiset korjausarvot tällöin plus –merkkisiä). 
Hn:o on pituuskorjaimen muistipaikan numero, johon mitattu työkalun korjausarvo on siirretty. 
Zlukuarvo on koordinaattiarvo, johon terän kärki paikottuu, kun ohjelma ajetaan työstökoneella. Jos Z-nollataso on kappaleen yläpinnassa (useinmiten se on, muttei se sääntö kuitenkaan ole), Z-arvona käytetään monesti Z3. Myös Z5. Z10. tai Z50. ovat perusteltavissa olevia valintoja.

Työkalun pituuskompensoinnin kumoaminen:

G49 ; 
Tai 
G49 Zlukuarvo ;

G49 on työkalun pituuskompensoinnin kumoamiskäsky. 
Zlukuarvo on Z-koordinaattiarvo, johon kompensoimaton piste paikotetaan. Tällöin Z-lukuarvon on oltava ehdottomasti suurempi, kuin ko. työkalun pituuskompensointiarvo törmäyksen välttämiseksi. 
Eri ohjaukset käyttäytyvät (valitettavasti) eri tavoin kompensoinnin poistossa. Joissakin tapauksissa ei G49:ää tarvita ollenkaan, koska jokainen työkalu viedään (ensimmäiseen/toiseen) referenssipisteeseen työkalunvaihtoa varten. Tämä käsky toimii myös työkalun pituuskompensoinnin kumoamiskäskynä. 
Joissakin tapauksissa työkalunvaihtokäsky aiheuttaa hälytyksen, jos  G49 ei ole erikseen ohjelmoitu. Joissakin koneissa pelkkä G49 aiheuttaa pituuskorjaimen suuruisen liikkeen työkappaletta kohti, eli törmäyshän siitä olisi seurauksena. Näistä syistä esimerkki- ja harjoitusohjelmissa on käytetty käskymuotoa G00 G49 Z300., koska se soveltuu kaikkiin vaihtoehtoihin. Kun poistokäsky on sijoitettu aliohjelmaan (niin kuin se yleensä on), on huolehdittava siitä , että Z-koordinaatti on suurempi kuin yksikään koneessa käytetty pituuskompensointiarvo.

Huom! 
Työkalun pituuskompensointi G44 käskyllä kääntää korjausarvon etumerkin päinvastaiseksi. 
Työkalun pituuskompensointi voidaan kumota myös käskyllä H00.

Katso ohjelmaesimerkit pituuskompensoinnin käytöstä.

## Säteensuuntainen kompensointi

Jyrsintäsäteensuuntaisella kompensoinnilla tarkoitetaan työkalun liikeradan siirtämistä oikealle tai vasemmalle OFFSET:iin asetetun arvon verran liikesuuntaan nähden poikittain.

Kompensoinnin käyttö CAM-ohjelmoinnissa ja  manuaalisessa ohjelmoinnissa eroavat hieman toisistaan. CAM-ohjelmoinnissa tietokoneohjelma laskee ilmoitetun teräkoon ja ohjelmoitavan kappalegeometrian avulla terän keskipisteen reitin valmiiksi, eli NC-ohjelmassa olevat koordinaatit eroavat terän puolikkaan verran työstettävän kappaleen äärimuodosta. Säteensuuntaista kompensointia käytetään tällöin ainoastaan ns. ”hienosäätöön”, eli terän kulumisen, työstövoimista johtuvien joustamisten ja toleranssivaatimusten huomioimiseen.

Manuaalisessa ohjelmoinnissa muodon koneistuksessa NC-ohjelmaan kirjoitetaan yleensä aina kappaleen todelliset koordinaatit, ja työkalun keskipisteen reitti erotetaan ohjelmoidusta reitistä säteen arvolla. Arvo voi toki olla suurempi tai pienempi kuin terän säde, eli ”hienosäätö” voidaan huomioida samalla. Joissakin ohjauksissa on mahdollista sijoittaa OFFSETiin terän perusarvo GEOMETRIA-kohtaan ja hienosäätöarvo WEAR-kohtaan.

Jotta allaolevassa kuvassa voitaisiin leikata viivan A osoittama muoto R-säteisellä työkalulla, täytyy työkalun keskustaa varten olevan radan olla B-viiva, joka on etäisyydellä R viivasta A. Jyrsimen säteensuuntaisella  kompensointitoiminnolla lasketaan automaattisesti tämä rata B, jota pitkin työkalu kulkee.

Yleinen käskymuoto:

G17 (G18 tai G19) G01 (G00) G41 (G42) X___ Y___ D___ F___ ; 
… 
… 
… 
G40 X___ Y___;

Jossa

G17 (G18 G19) on jyrsinsäteen kompensointitason valinta 
            G17   XY-taso 
            G18   XZ-taso 
            G19   YZ-taso

G01 tai G00 on kompensointikäskyn käynnistyksen liiketapa 
            G01   suoraviivainen syöttöliike 
            G00   pikaliike

G41 tai G42 on kompensointipuolen valinta 
            G41 siirtää jyrsimen keskipistettä kompensointimäärän verran vasemmalle 
            G42 siirtää jyrsimen keskipistettä kompensointimäärän verran oikealle

X ja/tai Y ovat koordinaatteja, jonne ajettaessa kompensointi otetaan käyttöön

D ilmoittaa muistipaikan numeron OFFSET:ssa, jonne kompensointiarvo on sijoitettu

F syöttönopeus (G01 käytettäessä)

G40 jyrsinsäteen kompensoinnin kumoaminen

Huomautuksia!

1. Kompensointi otetaan käyttöön G01 tai G00 käskyillä, G02 tai G03 aiheuttavat yleensä hälytyksen. 
2. Kompensointiarvo OFFSET:ssa voi olla plus- tai miinusmerkkinen. 
3. G41, G42 tai G40 eivät itsessään ole liikekäskyjä, vaan ne toteutuvat vasta ensimmäisessä tulevassa X- ja/tai Y- liikkeessä (yksikin akseli riittää). Yleensä G41, G42 tai G40 sijoitetaan suoraan liikekäskyyn. 
4. Kompensoinnin käyttöönotto tai poisto vaatii liikkeen, jolla ei ole maksimiarvoa. Minimiarvona on kompensointiarvon suuruus, jolloin kompensointi ”menee päälle”, mutta silminhavaittavaa liikettä ei ole. Jotkut ohjausversiot osaavat myös ”peruuttaa”, eli terä saa olla pyydetyn aseman päällä ja liike on silloin poispäin työstettävästä kappaleesta. 
5. Kompensoitua liikerataa ohjelmoitaessa on muistettava, että nykyisen lauseen kompensoitu pääteasema riipppuu siitä, minne seuraavassa lauseessa käsketään. Jos seuraavassa/seuraavissa lauseissa on muita käskyjä kuin X- ja/tai Y-suuntaisia liikkeitä (G17-tasolla ohjelmoitaessa), ohjaus ei pysty laskemaan kompensointia ohjelmoijan ajattelemalla tavalla, vaan kompensointi jää vajaaksi.

Kompensoinnin käytöstä katso ohjelmaesimerkit ja harjoitukset. 
Harjoituskuvasta 1 (ripustin) on vertailun vuoksi myös CAM-ohjelmaversio.

## Esimerkkikuva 2

## Esimerkkikuva 2 ohjelma selitys

O2002 
T1    (teräpää halk 32 mm kovam esihaku) 
G54 
N1 M98 P8010 
T2    (tappijyrsin 12 mm esihaku) 
S1600 M3 
G00 X-70. Y0. 
G43 H1 Z3. 
G01 Z-6. F200 
G41 D1 X-50.

Ulkomuodon koneistus alkaa

Y20. F300 
G03 X-20. Y50. R30. 
X20. R40. 
X50. Y20. R30. 
Y-20. R40. 
X20. Y-50. R30. 
X-20. R40. 
X-50. Y-20. R30. 
Y20. R40. 
G01 Y30. 
Z3. 
N2 M98 P8010 
S800 M3 
G00 X0 Y0 
G43 H2 Z3. 
G01 Z-4. F80 
G41 D2 Y7.5

Sisämuodon koneistus alkaa

X21.953 F160 
G02 Y-7.5 R-11. 
G01 X12.5 
G03 X7.5 Y-12.5 R5. 
G01 Y-21.953 
G02 X-7.5 R-11. 
G01 Y-12.5 
G03 X-12.5 Y-7.5 R5. 
G01 X-21.953 
G02 Y7.5 R-11. 
G01 X-12.5 
G03 X-7.5 Y12.5 R5. 
G01 Y21.953 
G02 X7.5 R-11. 
G01 Y12.5 
G03 X12.5 Y7.5 R5. 
G01 G40 X20. Y0 
Z3. 
M98 P8020 
M30

## Harjoituskuva 1 ripustin

## Harjoituskuva 1 ripustin ohjelma selitys

| O2001 |  |
| --- | --- |
| T1 | 12 mm terän esihaku |
| G54 | M98 P8010 |
| T2 | 6 mm terän esihaku |
| S800 M3 |  |

Aloitetaan ulkomuodon koneistus

G00 X-70. Y-80. 
G43 H1 Z3. 
G01 Z-3. F100 
G41 D1 X-60. F200 
Y-59.831 
G02 X-45.176 Y-40.512 R20. 
G01 X-17.831 Y-33.185 
G03 X13.752 Y-5.991 R48. 
X-14.489 Y3.882 R-15. 
G02 X-27.046 Y7.247 R6.5 
X22.153 Y-17.125 R-28. 
G03 X28.541 Y-36.055 R12. 
G01 X45.176 Y-40.512 
G02 X60. Y-59.831 R20. 
G01 Y-73. 
G02 X47.638 Y-77.5 R7. 
G03 X42.276 Y-75. R7. 
G01 X-42.276 
G03 X-47.638 Y-77.5 R7. 
G02 X-60. Y-73. R7. 
G03 X-70. Y- 63. R10. 
G01 Z3. 
M98 P8010 
S1200 M3

Aloitetaan uran koneistus

G00 X2. Y-60. 
G43 H2 Z3. 
G01 Z-3. F60 
G41 D2 Y-56.F120 
X-46. 
G03 Y-64. R4. 
G01X46. 
G03 Y-56. R4. 
G01 X0 
G40 Y-60. 
M98 P8020 
G90 
M30

## Harjoituskuva 1 CAM:lla tuotettu ohjelma selitys

| O0001 | Ohjelma on tehty PRO/CAD/CAM ohjelmistolla ja postprosessoitu FANUC 15 M ohjaimelle. Teränvaihto ym. muodollisuudet ovat sopivat ainakin Pohjois-Karjalan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen MORI SEIKI MV JUNIOR pystykaraiselle koneistuskeskukselle. |
| --- | --- |
| G17 G21 G80 | 12 mm tappijyrsin |
| T01 |  |
| G00 G91 G28 Z0 |  |
| G30 Y0 |  |
| N10 M06 |  |
| T02 | 6 mm tappijyrsimen esihaku |
| G90 G40 G54 |  |
| X-84. Y-82. |  |
| G43 Z3. H01 |  |
| S800 M03 |  |
| G01 Z-3. F60. |  |
| G41 D01 X-75. Y-82. F200. | Kompensointi tulostettu mukaan "hienosäätöä" varte, CAM-ohjelmisto on laskenut terän keskipisteen reitin ja perusmitoille koneistettaessa OFFSETin muistipaikassa 1 tulee olla arvo nolla. |
| G03 X-66. Y-73. R9. | Kaarella lähestyminen työkappaleeseen |
| G01 Y-59.831 |  |
| G02 X-46.729 Y-34.717 R26. |  |
| G01 X-19.384 Y-27.39 |  |
| G03 X8.251 Y-3.594 R42. |  |
| X-8.693 Y2.329 R-9. |  |
| G02 X-32.841 Y8.8 R12.5 |  |
| X26.9 Y-20.794 R-34. |  |
| G03 X30.094 Y-30.259 R6. |  |
| G01 X46.729 Y-34.717 |  |
| G02 X66. Y-59.831 R26. |  |
| G01 Y-73. |  |
| G02 X43.042 Y-81.357 R13. |  |
| G03 X42.276 Y-81. R1. |  |
| G01 X-42.276 |  |
| G03 X-43.042 Y-81.357 R1. |  |
| G02 X-66. Y-73. R13. |  |
| G03 X-75. Y-64. R9. | Kaarella irtautuminen työkappaleesta |
| G40 G01 X-84. | Kompensoinnin poisto |
| G00 Z3. | 6 mm tappijyrsin |
| G91 G28 Z0 |  |
| G30 Y0 |  |
| N20 M06 |  |
| G90 G40 G54 |  |
| X1. Y-60.5 |  |
| G43 Z3. H02 |  |
| S1600 M03 |  |
| G01 Z-3. F50. |  |
| G41 D02 X1. Y-60. F120. | Kompensointi tulostettu mukaan "hienosäätöä" varten, CAM-ohjelmisto on laskenut terän keskipisteen reitin ja perusmitoille koneistettaessa OFFSETin muistipaikassa 2 tulee olla arvo nolla. |
| G03 X0 Y-59. R1. | Kaarella lähestyminen työkappaleeseen |
| G01 X-46. |  |
| G03 Y-61. R-1. |  |
| G01 X46. |  |
| G03 Y-59. R-1. |  |
| G01 X0 |  |
| G03 X-1. Y-60. R1. | Kaarella irtautuminen työkappaleesta |
| G40 G01 Y-60.5 | Kompensoinnin poisto |
| G00 Z3. |  |
| G91 G28 Z0 |  |
| G30 Y0 |  |
| M33 |  |
| M30 |  |

## Harjoituskuva 2

## Harjoituskuva 2 ohjelma selityksineen

O2003 
T1 (20 mm tappiterän kovam esihaku) 
G54 
M98 P8010 
T2 (12 mm tappiterän esihaku) 
S2000 M3 
G00 X65. Y-65. 
G43 H1 Z3. 
G01 Z-8. F100 
G41 D1 Y-40. 
X-24. F200 
G2 Y-24. X-40. R16. 
G01 Y24. 
G2 X-24. Y40. R16. 
G1 X24. 
G2 X40. Y24. R16. 
G1 Y-24. 
G2 X24. Y-40. R16. 
G40 G1 X10. Y-65. 
Z-3. 
G41 D1 X22. 
X17.121 Y-40. 
X9.543 Y -22.296 
G3 X-9.543 R10.381 
G1 X-17.121 Y-40. 
X-22. Y-65. 
Z3. 
G00 G40 X10. Y65. 
G1 Z-3. 
G41 D1 X-22. 
X-17.121 Y40. 
X-9.543 Y22.296 
G3 X9.543 R10.381 
G1 X17.121 Y40. 
X22. Y65. 
Z3. 
M98 P8010 
S800 M3 
G00 X-20. Y0 
G43 H2 Z3. 
G01 Z-4. F60 
G41 D2 X32. 
Y15. 
G3 X20.063 Y19.962 R7. 
G1 X10.381 Y10.329 
G2 X4.738 Y8. R8. 
G1 X-4.738 
G2 X-10.381 Y10.329 R8. 
G1 X-20.063 Y19.962 
G3 X-32. Y15. R7. 
G1 Y-15. 
G3 X-20.063 Y-19.962 R7. 
G1 X-10.381 Y-10.329 
G2 X-4.738 Y-8. R8. 
G1 X4.738 
G2 X10.381 Y-10.329 R8. 
G1 X20.063 Y-19.962 
G3 X32. Y-15. R7. 
G1 Y0 
G3 X22. Y10.R10. 
G1 Z3. 
M98 P8020 
M30

## Harjoituskuva 3 sakset

## Harjoituskuva 3 ohjelma selityksineen

O2004 
T1   (tappijyrsin 8 mm esihaku) 
G54 
M98 P8010 
T2   (tappijyrsin 3 mm esihaku) 
S1200 M3 
G00 X-24.  Y40. 
G43 H1 Z3. 
G01 Z-2. F100 
G41 D1 Y34.82

Ulkomuodon koneistus alkaa

X-20.615 
X-4.33 Y6.614 
G3 X4.33 R5. 
G1 X20.615 Y34.82 
G2 X21.347 Y32.088 R2. 
G1 X3.918 Y1.901 
G3 X4.713 Y-4.134 R5. 
G1 X11.267 Y-10.689 
G3 X19.11 Y-9.693 R5. 
G2 X30.141 Y-4.39 R11. 
G1 X33.111 Y-4.814 
G2 X22.929 Y-25.179 R-12. 
G1 X3.536 Y-5.786 
G3 X-3.536 R5. 
G1 X-22.929 Y-25.179 
G2 X-33.111 Y-4.814 R-12. 
G1 X-30.141 Y-4.39 
G2 X-19.11 Y-9.693 R11. 
G3 X-11.267 Y-10.689 R5. 
G1 X-4.713 Y-4.134 
G3 X-3.918 Y1.901 R5. 
G1 X-21.347 Y32.088 
G2 X-20.615 Y34.82 R2. 
G1 X-15. 
Z3. 
G00G40 X-30. Y-15. 
G1 Z-2. 
G41 D1 X-24.343 Y- 23.765

Vas. sormitilan koneistus vastajyrsintä alkaa

X-22.222 Y-21.643 
G3 X-29.859 Y-6.37 R9. 
G1 X-32.828 Y-6.794 
G3 X-24.343 Y-23.765 R-10. 
G1 X-23. Y-21. 
Z3. 
G00G40 X30. Y-15. 
G1 Z-2. 
G42 D1 X24.343 Y- 23.765

Oik. sormitilan koneistus myötäjyrsintä alkaa

X22.222 Y-21.643 
G2 X29.859 Y-6.37 R9. 
G1 X32.828 Y-6.794 
G2 X24.343 Y-23.765 R-10. 
G1 X23. Y-21. 
Z3. 
M98 P8010 
S1600 M3 
G00 X0Y0 
G43 H2 Z3. 
G01 Z-2. F30

Keskiaukon koneistus alkaa

G41 D2 X2. F60 
Y0.75 
G3 X-2. R2. 
G1 Y-0.75 
G3 X2. R2. 
G1 Y0 
X1.9 Y0.75 1
Z3. 
M98 P8020 
M30

## Aliohjelmat

Kun ohjelma sisältää tiettyjä kiinteitä jaksoja tai useasti toistuvia muotoja, voidaan ohjelmoinnin yksinkertaistamiseksi nämä jaksot tai säännönmukaisuudet asettaa muistiin aliohjelmina. 
Aliohjelma voi kutsua toista aliohjelmaa.  Kun pääohjelma kutsuu aliohjelmaa, sitä pidetään yksisilmukka aliohjelmakutsuna.  Maksimissaan  voidaan suorittaa nelinkertainen aliohjelmakutsu kuten alla.

Huomioitavaa aliohjelmien käytössä:

M98 on käsky mennä aliohjelmaan P:n osoittamaan ohjelmanumeroon. 
Aliohjelma voidaan kutsua myös G65 käskyllä, ja tämä käsky soveltuu myös argumenttien tiedon siirtoon parametrisissa ohjelmissa. 
P ilmoittaa muistiin tallennetun ohjelmanumeron, jota kutsutaan suoritettavaksi. 
L osoitteella voidaan ohjelmoida toistojen lukumäärä, oletus on yksi (1). 
Kun aliohjelmassa tulee vastaan M99, se on käsky palata kutsuvaan ohjelmaan kutsun jälkeiseen lauseeseen. (katso poikkeusmahdollisuus) 
Kun toinen aliohjelma kutsuu aliohjelmaa on suoritusjärjestys sama kuin edellä. 
Jos osoitteella P määriteltyä aliohjelman numeroa ei löydy, tulee näyttöön hälytys. 
MDI-toiminnossa ei aliohjelmakutsua "M98P " voi käyttää.

Poikkeus paluuosoitteeseen:

Kun lauseennumero määritellään osoitteella P aliohjelman viimeisessä lauseessa, ohjaus ei palaa kutsun jälkeiseen lauseeseen, vaan P:n osoittamaan lauseeseen kutsuvassa ohjelmassa.

Huom! Jos M99 käsky suoritetaan pääohjelmassa, ohjaus palaa pääohjelman alkuun ja aloittaa sen heti uudelleen.

Esimerkki aliohjelman käytöstä muodollisuuksien hoitamiseen:

Kutsuva ohjelma:

O2001 ; 
T1; 
G54 ; 
M98 P8010 ; kutsutaan teränvaihdon aliohjelmaa 
…. 
…. 
…. 
…. 
M98 P8020 ; hoitaa lopetusmuodollisuudet 
M30 ;

O8010 (hoitaa teränvaihdon) 
G00 G90 G80 G49 G40 M5 Z300. 
G91 G28 Z0 
G30 Y0 
M06 
G90 
M99

O8020  (lopetusmuodollisuudet) 
G00 G90 G80 G49 G40 M5 Z300. 
G91 G28 Z0 
G30 Y0 
M33 
G90 
M99

Huom! Aliohjelmien käytöstä työstöratojen toistoon katso mm. esimerkkiohjelma 3.

## Esimerkkikuva 3

## Esimerkkikuva 3 ohjelma selitys

| O2005 | Pääohjelma |
| --- | --- |
| T1 | Tappijyrsin halk 16 mm esihaku |
| G54 |  |
| N1M98P8010 |  |
| S660 M3 |  |
| G00X-60.Y-50. |  |
| G43H1Z3. |  |
| G01Z0F250 |  |
| M98 P2006 L4 | Aliohjelman 2006 kutsu 4 kertaa |
| G01 Z3. F400 |  |
| M98P8020 |  |
| M30 |  |

### Aliohjelma

| O2006 | Aliohjela jota toistetaan 4 kertaa |
| --- | --- |
| G91 G01 Z-4. F200 | Z-suunta inkrementaalisena |
| G90 G41 D1 X-50. | XY-suunta voi olla absoluuttisena |
| Y-16. |  |
| G03 Y16. R16. |  |
| G01 Y20. |  |
| G03 X-40. Y30. R10. |  |
| G01 X-12.49 |  |
| G03 X12.49 R16. |  |
| G01 X40. |  |
| G03 X50. Y20. R10. |  |
| G01 Y16. |  |
| G03 Y-16. R16. |  |
| G01 Y-20. |  |
| G03 X40. Y-30. R10. |  |
| G01 X12.49 |  |
| G03 X-12.49 R16. |  |
| G01 X-40. |  |
| G03 X-50. Y-20. R10. |  |
| G01 X-60. |  |
| G40 Y-50. | Siirto syvyydenottopisteeseen |
| M99 |  |

## Harjoituskuva 4

## Harjoituskuva 4 ohjelma selitys

### Pääohjelma

| O2007 | Pääohjelma |
| --- | --- |
| T01 | 16 mm tappiterän esihaku |
| G54 | Tässä on alarivin vasemmanpuoleisen kpl G54 arvo |
| M98 P8010 |  |
| S500 M3 |  |
| G00 X10. Y-25. |  |
| G43 H1 Z3. |  |
| M98 P2008 L8 | Annetaan 1. rivillä olevien kpl lukumäärä |
| G90 G00 X10. Y35. | Paikoitus 2. rivin aloitukseen |
| M98 P2008 L8 | Annetaan 2. rivillä olevien kpl lukumäärä |
| M98 P8020 |  |
| M30 |  |

### Aliohjelmat

| O2008 | 1. aliohjelmataso |
| --- | --- |
| G01 G90 Z0 F100 |  |
| M98 P2009 L4 | Suoritetaan 4 kertaa syvyyssuunnassa |
| G90 G01 Z3. |  |
| G00 G91 X60. | Siirretään aihioiden välimatka |
| M99 |  |

| O2009 | 2. aliohjelmataso |
| --- | --- |
| G91 G01 Z-3. F80 | Kaikki koordinaatit inkrementaalisena |
| G41 D1 Y10. F120 |  |
| X-18. |  |
| X-7.5 Y15.833 |  |
| G02 X1.442 Y5.071 R4. |  |
| G01 X9.712 Y6.284 |  |
| G02 X8.692 Y0 R8. |  |
| G01 X9.712 Y-6.284 |  |
| G02 X1.442 Y-5.071 R4. |  |
| G01 X-7.5 Y-15.833 |  |
| X-10. Y-10. |  |
| G40 X12. |  |
| M99 |  |

## Työkierrot

NC-ohjausten mahdollistamien ns. työkiertojen avulla voidaan ohjelmoidussa pisteessä suorittaa Z-akselin suuntaisia työstöoperaatioita kuten porausta, kierteitystä, avarrusta jne. Näin menetellen voidaan yhdellä lauseella suorittaa liikesarja, joka korvaa kaksi tai useampia liikekäskyjä ja aputoimintoja. Työkierrot nopeuttavat ja helpottavat oleellisesti ohjelmointia ja lyhentävät NC-ohjelmaa. Työkiertoja on ohjauksesta riippuen n. 12 kpl.

Työkierron perusmuoto:

Yleensä eri työkierroista on löydettävissä seuraavat vaiheet:

Liikkeet 1, 2 ja 6 ovat pikaliikkeitä kaikissa työkierroissa G73 – G89. 
Liikkeet 3, 4 ja 5 vaihtelevat työkierron mukaan.

Merkinnät alkupistetaso, R-pistetaso ja Z-pistetaso tarkoittavat seuraavaa: 
Alkupistetaso on Z-akselin senhetkinen asema, kun työkierto kutsutaan, sitä ei erikseen ohjelmoida työkiertolauseessa. 
R-pistetaso on Z-asema, josta työstöoperaatiot alkavat. 
Zpistetaso on poraus- kierteitys- jne syvyys.

Liike 1: Paikoitus pikaliikkeellä ohjelmoituun työstön aloituspisteeseen. 
Liike 2: Siirtyminen pikaliikkeellä ohjelmoituun R-pistetasoon. 
Liike 3: Työstöoperaatio R-pistetasolta Z-pistetasolle, työstötapa vaihtelee työkierrosta riippuen. 
Liike 4: Tapahtumat reiän pohjalla. 
Liike 5: Paluu R-pistetasolle pikaliikkeellä tai syöttöliikkeellä työkierrosta riippuen. 
Liike 6: Nousu alkupistetasolle pikaliikkeellä, jos G98 on ohjelmoitu. Muuten jäädään 
             R-pistetasolle.

Työkierron yleinen käskymuoto:

G90 (G91) G99 (G98) G73 – G89 X__ Y__ R__ Z__ Q__ P__ F__ L__ ;

Jossa

G90 on mittojen absoluuttinen ohjelmointitapa 
G91 on mittojen inkrementaalinen ohjelmointitapa 
G99 on paluu R-pistetasolle. Kun tämä on ohjelmoitu, työkalu palaa reiän pohjalta R-pistetasolle ja siirtyy tässä asemassa pikaliikkeellä seuraavan reiän koordinaatteihin. 
G98 on paluu alkupistetasolle. Kun tämä on ohjelmoitu, työkalu palaa pikaliikkeellä R-pistetasolta alkupistetasolle. 
G73 – G89 on työkierron valinta ja kutsu, näiden esittely on erikseen. 
X__ Y__ on reiän paikka XY-tasossa. 
R__ ilmoittaa R-pistetason aseman. Absoluuttisessa ohjelmoinnissa se ilmoittaa etäisyyden ohjelman Z-nollapisteestä ja inkrementaalisessa ohjelmoinnissa etäisyyden alkupistetasosta. 
Z__ on Z-pistetaso. Absoluuttisessa ohjelmoinnissa se ilmoittaa etäisyyden ohjelman Z-nollapisteestä ja inkrementaalisessa ohjelmoinnissa etäisyyden R-pistetasosta. 
Q__ kertalastun pituus G73 ja G83 työkierroissa. Arvo on ohjelmointitavan valinnasta riippumatta aina inkrementaalinen ja etumerkki positiivinen. 
P__ on viivekäsky reiän pohjassa mm. G82, G84, G88 ja G89 työkierroissa, esim. 1 sekunti ohjelmoidaan P1000. Jos osoite P jätetään pois, oletus on nolla (0) sekuntia. 
F__ on syöttönopeus. 
L__ on toistojen lukumäärä, oletus on yksi (1). Jos L on nolla (0), luetaan työstötiedot muistiin, mutta niitä ei suoriteta, Yleensä L0 käytetään aliohjelmakäskyn (M98) kanssa. Kts. esimerkki.

### Työkiertojen G73 - G89 toimintojen esittely

G73 nopea syvänreiän porauskierto.

Kutsulauseen muoto:

G73 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ Q__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike Z-akselilla R-pistetasolta Q__:n arvon verran, sitten nousee pikaliikkeellä parametrilla asetetun arvon poispäin (kuvassa yllä merkitty d:llä) ja tämän jälkeen  menee syöttöliikkeellä Z-suunnassa Q__ + parametrin arvon verran jne, kunnes saavuttaa Z-pistetason. Paluu R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla) pikaliikkeellä. Parametrin (d) n:o on  ohjauskohtainen.

G74, G84.3 vasenkätinen kierre:

Kutsulauseen muoto:

G74 (G84.3) G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä (syöttönopeus nousu x karan kierrokset, mm/min). Karan pysäytys (ja mahdollinen viive) sekä suunnan vaihto Z-pistetasolla ja sen jälkeen samalla syöttönopeudella paluu R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Karan käynnistys R-pistetasolla M4 suuntaan. Liike R-pistetasolta alkupistetasolle tapahtuu pikaliikkeellä. G74 vaatii uivan istukan, mutta G84.3 sallii kiinteän istukan.

G76 hienoavarrus:

G76 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ I__ J__ (Q__) P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike Z-akselilla R-pistetasolta Z-pistetasolle, jossa mahdollisesti viive ja karan pysäytys määräasentoon (orientointi). Sitten tulee terän siirto keskiöstä I__:n ja J__:n arvojen verran (parametriasetuksista riippuen Q__:n arvon),  Paluu R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla) pikaliikkeellä. R-pistetasolla tapahtuu karan siirto takaisin reiän keskiöön ja karan käynnistys.

G81 porauskierto:

Kutsulauseen muoto:

G81 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä, jonka jälkeen välittömästi pikaliikkeellä R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Nopein tapa porata.

G82 upotuskierto:

Kutsulauseen muoto:

G82 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä, ja viiveen jälkeen pikaliikkeellä R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). 

G83 syvänreiän porauskierto:

Kutsulauseen muoto:

G83 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ Q__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike Z-akselilla R-pistetasolta Q__:n arvon verran, sitten nousee pikaliikkeellä R-pistetasolle, josta välittömästi pikaliikkeellä parametrilla asetetun arvon etäisyydelle edellisen porauksen tasosta (kuvassa yllä merkitty d:llä) ja tämän jälkeen  menee syöttöliikkeellä Z-suunnassa Q__ + parametrin arvon verran jne, kunnes saavuttaa Z-pistetason. Paluu R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla) pikaliikkeellä. Parametrin (d) n:o on  ohjauskohtainen.

G84, G84.2 oikeakätinen kierre:

Kutsulauseen muoto:

G84 (G84.2) G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä (syöttönopeus nousu x karan kierrokset, mm/min). Karan pysäytys (ja mahdollinen viive) sekä suunnan vaihto Z-pistetasolla ja sen jälkeen samalla syöttönopeudella paluu R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Liike R-pistetasolta alkupistetasolle tapahtuu pikaliikkeellä. Karan käynnistys R-pistetasolla M3 suuntaan. G84 vaatii uivan istukan, mutta G84.2 sallii kiinteän istukan. 
  
G85 avarruskierto:

Kutsulauseen muoto:

G85 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä, jonka jälkeen välittömästi syöttöliikkeellä R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Liike R-pistetasolta alkupistetasolle tapahtuu pikaliikkeellä. Soveltuu mm. avarrukseen tai kalvamiseen.

G86 avarruskierto:

Kutsulauseen muoto:

G86 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä, jossa karan pysäytys, jonka jälkeen välittömästi pikaliikkeellä R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Soveltuu mm. avarrukseen tai kalvamiseen. Karan pyörintä käynnistyy R-pistetasolla.

G87 altatasaus:

Kutsulauseen muoto:

G87 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ I__J__  F__ L__ ;

Työtapa: Orientointi ja sivusiirto alkupistetasolla, jonka jälkeen pikaliikkeellä R-pistetasolle. Siirto takaisin ja syöttöliikkeellä Z-pistetasolle, jossa orientointi ja sivusiirto ja nousu pikaliikkeellä alkupistetasolle. Lopuksi siirtoliike takaisin. Soveltuu nimensä mukaisesti altatasaukseen.

G88 avarrus:

Kutsulauseen muoto:

G88 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__  P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä. Viiveen jälkeen karan pysäytys ja tämän jälkeen on mahdollista tehdä manuaalisia operaatioita esim ulosveto käsiajolla.

G89 avarruskierto:

Kutsulauseen muoto:

G89 G99 (G98) X__ Y__ R__ Z__ P__ F__ L__ ;

Työtapa: Syöttöliike R-pistetasolta Z-pistetasolle ohjelmoidulla syötöllä, jossa haluttaessa viive. Tämän jälkeen välittömästi syöttöliikkeellä R-pistetasolle (G99 valinnalla) tai alkupistetasolle (G98 valinnalla). Liike R-pistetasolta alkupistetasolle tapahtuu pikaliikkeellä.

## Esimerkkikuva 4

## Esimerkkikuva 4 ohjelma selitys

| O2011 |  |
| --- | --- |
| T1 | Keskiöporan esihaku |
| G54 |  |
| N1 M98 P8010 | Keskiöporan vaihto |
| T2 | 8.5 mm poran esihaku |
| S1600 M3 |  |
| G00 X-65. Y0. |  |
| G43 H1 Z3. |  |
| G81 G99 R2. Z-5.25 F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2012 | R25 kehällä olevien reikien koordinaatit |
| M98 P2013 | Muut reiät XY-koordinaatit |
| N2 M98 P8010 | 8.5 poran vaihto |
| T3 | M10 kierretapin esihaku |
| S800 M3 |  |
| G0 G43 H2 Z3. |  |
| G73 G99 R2. Z-20. Q3. F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2012 | R25 kehällä olevien reikien koordinaatit |
| M98 P2013 | Muut reiät XY-koordinaatit |
| N2 M98 P8010 | Kierretapin M10 vaihto |
| S400 M3 |  |
| G0 G43 H3 Z5. |  |
| G84.2 G99 R5. Z-20. F600 L0 | G84.2 on kiinteällä istukalla kierteitys, jos käytetään G84:ää täytyy olla uiva istukka. F = kierrokset x nousu |
| M98 P2012 | R25 kehällä olevien reikien koordinaatit |
| M98 P8020 |  |
| M30 |  |

### Käytetyt aliohjelmat

R25 reikäkehän XY-koordinaatit

O2012 
X-65. Y0 
X-40. Y25. 
X-15. Y0 
X-40. Y-25. 
M99

Muut reiät XY-koordinaatit

O2013 
X20. Y-30. 
X60. 
Y0 
X20. 
Y30. 
X60. 
M99

## Harjoituskuva 5 pukkarilevy

## Harjoituskuva 5 ohjelma selitys

| O2014 |  |
| --- | --- |
| T1 | Keskiöporan esihaku |
| G54 |  |
| N1 M98 P8010 | Keskiöporan vaihto |
| T2 | 6.5 mm poran esihaku |
| S1600 M3 |  |
| G00 X50. Y-34. |  |
| G43 H1 Z3. |  |
| G81 G99 R2. Z-2. F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2016 | Kierrereikien XY-koordinaatit |
| M98 P2015 | Pukkarireikien XY-koordinaatit |
| N2 M98 P8010 | 6.5 poran vaihto |
| T3 | M8 kierretapin esihaku |
| S800 M3 |  |
| G0 G43 H2 Z3. |  |
| G81 G99 R2. Z-11. F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2016 | Kierrereikien XY-koordinaatit |
| N3 M98 P8010 | Kierretapin M8 vaihto |
| T4 | 5.2 mm poran esihaku |
| S400 M3 |  |
| G0 G43 H3 Z5. |  |
| G84.2 G99 R5. Z-11. F500 L0 | G84.2 on kiinteällä istukalla kierteitys, jos käytetään G84:ää täytyy olla uiva istukka. F = kierrokset x nousu |
| M98 P2016 | Kierrereikien XY-koordinaatit |
| N4 M98 P8010 | 5.2 mm poran vaihto |
| T5 | Upottimen esihaku |
| S1000 M3 |  |
| G43 H4 Z3. |  |
| G73 G99 R2. Z-10. Q3. F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2015 | Pukkarireikien XY-koordinaatit |
| N5 M98 P8010 | Upottimen vaihto |
| S500 M3 |  |
| G0 G43 H5 Z3. |  |
| G82 G99 R2. Z-3. P500 F100 L0 | Poraustiedot, toiminta estetty L0:lla |
| M98 P2015 | Pukkarireikien XY-koordinaatit |
| M98 P8020 |  |
| M30 |  |

### Käytetyt aliohjelmat

Pukkarireikien XY-koordinaatit

O2015 
X-40. Y-25. 
X-20. 
X0 
X20. 
X40. 
X20. Y0 
X0 
X-20. 
X-40. Y25. 
X-20. 
X0 
X20. 
X40. 
M99

Kierrereikien XY-koordinaatit

O2016 
X50. Y-34. 
Y34. 
X-50. 
Y-34. 
M99

## Harjoituskuva 6

## Harjoituskuva 6 ohjelma selitys

| O2017 | 1. puoli |
| --- | --- |
| T1 | Teräpää halk 32 mm esihaku |
| G54 |  |
| N1M98 P8010 | 32 mm terän vaihto |
| T2 | Keskiöporan esihaku |
| S1600 M3 |  |
| G00 X-70. Y-70. | Siirto aloituspisteelle |
| G43 H1 Z3. | Pituuskompensointi |
| G01 Z0 F250 |  |

Alkaa suorakaiteen koneistus

| M98 P2118 L3 | Toistetaan aliohjelmaa kolme kertaa |
| --- | --- |
| Z3. |  |
| N2 M98 P8010 | Keskiöporan vaihto |
| T3 | 11 mm poran esihaku |
| S1600 M3 |  |
| G00 G43 H2 Z3. |  |
| G81 G99 R2.Z-2. 5 F100 L0 | Porauskierron kutsu |
| M98 P2018 | 12 mm reikien koordinaatit |
| M98 P2019 | 6.2 mm reikien koordinaatit |
| N3 M98 P8010 | 11 mm poran vaihto |
| T4 | Väljentimen esihaku |
| S600 M3 |  |
| G00 G43 H3 Z3. |  |
| G73 G99 R2. Z-22. Q3. F100 L0 | Porauskierron kutsu |
| M98P2018 | 12 mm reikien koordinaatit |
| N4 M98 P8010 | Väljentimen vaihto |
| T5 | Kalvaimen esihaku |
| S450 M3 |  |
| G0 G43 H4 Z3. |  |
| G86 G99 R3. Z-21. F120 L0 | Porauskierron kutsu |
| M98 P2018 | 12 mm reikien koordinaatit |
| N5 M98 P8010 | Kalvaimen vaihto |
| T6 | 6.2 mm poran esihaku |
| S300 M3 |  |
| G0 G43 H5 Z3. |  |
| G85 G99 R3. Z-21. F120 L0 | Porauskierron kutsu |
| M98 P2018 | 12 mm reikien koordinaatit |
| N6 M98 P8010 | 6.2 mm poran vaihto |
| S960 M3 |  |
| G00 G43 H6 Z3. |  |
| G81 G99 X-35. Y35. R-8. Z-22. F100 | Porauskierron kutsu |
| X35. |  |
| Y-35. |  |
| G98 X-35. |  |
| M98P8020 |  |
| M30 |  |

### Ohjelmassa käytetyt aliohjelmat

Suorakaiteen muoto

| O2118 |  |
| --- | --- |
| G91 G01 Z-3.333 F200 | Kertasyvyysarvo |
| G90 G41 D1 X-27.5 | Kompensointi vasemmalle |
| Y30. |  |
| X27.5 |  |
| Y-30. |  |
| X-70. |  |
| G40 Y-70. | Kompensointi pois |
| M99 |  |

12 mm reikien paikat

O2018 
X-20. Y0 
X-10. Y-17.321 
X10. 
X20. Y0 
X10. Y17.321 
X-10. 
M99

6.2 mm reikien paikat

| O2019 |  |
| --- | --- |
| G98 X-35. Y35. R-7. Z-12. | Vaihdetaan myös R- ja Z-tasoja |
| X35. |  |
| Y-35. |  |
| X-35. | Paluu alkupistetasolle |
| M99 |  |

2. puoli

| 02021 |  |
| --- | --- |
| T7 | 16 mm tappiterän esihaku |
| G54 |  |
| N1M98 P8010 | 16 mm tappiterän vaihto |
| S500 M3 |  |
| G00 X-60. Y60. | Siirto aloituspisteelle |
| G43 H7 Z3. |  |
| G01 Z0 F200 |  |
| M98 P2022 L2 | Aliohjelma 2022 toistetaan kahdesti |
| Z3. |  |
| M98 P8020 |  |
| M30 |  |

Muodon koneistus

| 02022 |  |
| --- | --- |
| G01 G91 Z-4.5 F200 | Inkremen. kertalastu 4.5 mm |
| G90 G41 D7 Y40. | Kompensoinnin "käynnistys" |
| X36.144 |  |

Seuraavissa lauseissa muodon kuvaus 
  
G2 X39.608 Y38. R4. 
G1 X46.536 Y26. 
G2 X43.072 Y20. R4. 
G1 X40. 
G3 X30. Y10. R10. 
G1 Y-10. 
G3 X40. Y-20. R10. 
G1 X43.072 
G2 X46.536 Y-26. R4. 
G1 X39.608 Y-38. 
G2 X36.144 Y-40. R4. 
G1 X-36.144 
G2 X-39.608 Y-38. R4. 
G1 X-46.536 Y-26. 
G2 X-43.072 Y-20. R4. 
G1 X-40. 
G3 X-30. Y-10. R10. 
G1 Y10. 
G3 X-40. Y20. R10. 
G1 X-43.072 
G2 X- 46.536 Y26. R4. 
G1 X-39.608 Y38. 
G2 X-36.144 Y40. R4. 
G3 X-26.144 Y50. R10. 
G1 Y60. 
G40 X-60. Y60. 
M99